## Slide 1
半導体製造×AI
特許開示書ドラフト
ウェハ付着粒子の空間×サイズ因子化解析
— 背景、従来課題、提案手法、活用、請求項例 —
特許説明素材
半導体製造
AI解析
低粒子数対応
粒子表
dual-grid
HSSF
Mixture
発明の芯
• 位置情報と粒径情報から、原因パターンの空間分布を推定
• size-aware 因子分解と説明器で、製造アクションへ接続
01
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 表紙および概念図は本会話の技術内容から作図。

## Slide 2
背景と目的
Background / Objective
背景
• 歩留まり改善では、粒子数だけでなく「どこに」「どのサイズ帯で」「どの原因が」重要かを早く把握したい。
• 従来は画像分類、点群/GNN分類、統計ルール判定が個別に使われ、空間×サイズ×説明性の同時充足が難しい。
• 製造現場では、解析結果を装置点検、追加計測、工程条件見直し、設計変更仮説へ接続する必要がある。
目的
• 低粒子数でも崩れにくい cause map を出す。
• 粒径分布を含む要因切り分けを行う。
• 不確かさつきで製造アクションへ分岐させる。
入力
粒子座標+粒径
推定
空間×サイズ因子化
説明
原因パラメータ化
運用
アクション分岐
特許としての訴求点
• 入力データの作り方
• size-aware 前処理/特徴量
• 不確かさと製造アクション接続
• 設計フィードバック可能性
想定される利用者
• 審査官: 新規性/進歩性の核
• 弁理士: 請求項の芯
• 製造技術者: 実装・運用像
• 装置設計者: 設計FBの価値
02
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 背景・目的の整理はユーザー提供の特許素材と技術議論を基に要約。

## Slide 3
解析対象データセットの概要
Dataset Basis
15,000
samples
15 canonical pattern families
1.64M
particles
current attached CSV basis
20–200
particles / sample
mean 109.37
15
pattern classes
1,000 samples per class
サイズ分布メタデータ
ln_narrow
6750
ln_mid
5250
mix_tail
3000
size profile
lognormal
12000
mixture
3000
size model
• 現添付CSVでは size_assignment_scope=sample。
• size_coupling_policy=independent であり、空間局所×サイズ要因の完全混合教師は将来拡張。
粒子数分布の疎性
20-49
2530
50-79
2561
80-109
2446
110-139
2426
140-169
2518
170-200
2519
• 低粒子数ウェハが一定割合存在し、単純ラスタ画像では信号が薄い。
• この疎性が「空間×サイズ因子化」や不確かさ推定の必要性を高める。
03
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 定量値は current attached CSV の監査値を使用。

## Slide 4
対象パターンファミリ一覧
Canonical Families
発明は単一画像ラベルではなく、以下の family を「空間分布」と「サイズ分布」の両面から扱う。
C01_Uniform
全面均一
幾何系
C02_EdgeBiased
外周偏在
幾何系
C03_Ring
同心リング
幾何系
C04_Sector_Edge
外周セクタ
幾何系
C05_Sector_Internal
内部セクタ
幾何系
C06_RadialLines
放射ライン
線/局在系
C07_StraightLine
直線傷
線/局在系
C08_CurvedScratch
曲線傷
線/局在系
C09_Spiral
スパイラル
線/局在系
C10_Hotspot_Iso
等方ホットスポット
線/局在系
C11_Hotspot_Elliptic
楕円ホットスポット
複合境界系
C12_Crescent_Edge
外周クレセント
複合境界系
C13_Crescent_Internal
内部クレセント
複合境界系
C14_EdgeOrigin_InwardSpray
端部起点スプレー
複合境界系
C15_EdgeSource_Bursty
端部バースト
複合境界系
04
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - パターン family 名は current attached CSV の label/canonical pattern id に基づく。

## Slide 5
4象限でみる特許開示の要点
Quadrant Summary
① 従来技術（背景）と先行技術カテゴリ
• ウェハマップ画像分類、点群/GNN、統計ルール、運用ルールが個別に発展。
• 空間情報、粒径情報、説明性、製造アクション接続が分断されやすい。
• 多くは単一ラベルや単純異常スコアに留まりやすい。
② 従来の課題
• 低粒子数ではラスタ画像が疎になり、誤差や量子化に弱い。
• 同じ位置でも粒径分布が違うと原因が違う可能性がある。
• 混合要因・不確かさ・運用分岐の表現が弱い。
③ 提案手法
• 粒子テーブルから x-y と r-theta の dual-grid を生成。
• HSSFNet-v2 が空間強度と粒径分布を因子分解して推定。
• MarkedMixture が geometry/size parameter と粒子責務へ説明分解。
④ 提案技術による効果
• 低粒子数でも cause map を安定化しやすい。
• サイズ込みの要因切り分けと説明性を両立。
• 不確かさつきで装置点検、追加計測、設計FBへ接続。
05
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 4象限はユーザー指定の構成に沿って再編。

## Slide 6
従来技術カテゴリ① 画像ベースのウェハマップ分類
Prior Art 1
典型的な処理イメージ
粒子テーブル
または座標点群
ラスタ画像化
CNN
分類器
単一ラベル
異常スコア
What it sees / loses
保持しやすい | 全体形状の粗い違い
失いやすい | 粒径差、粒子責務、混合要因、局所起源
先行技術カテゴリとしての位置づけ
• ウェハマップを画像として扱うため、実装は比較的素直。
• ただし sparse 条件では空白セルが多く、信号対雑音比が下がりやすい。
• 粒径は色・輝度に埋め込むと意味が混ざり、同じ位置でのサイズ起因差が見えにくい。
• 出力が sample 全体ラベルに寄ると、二次原因や局所原因を落としやすい。
本発明との対比点
• 本提案は画像化前に「粒子テーブル → dual-grid + size bins」へ変換し、空間情報と粒径情報の役割を分ける。
06
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 画像分類カテゴリの説明は一般カテゴリ整理。

## Slide 7
従来技術カテゴリ② 点群/GNN・統計ルール系
Prior Art 2
点群 / Point系
• 粒子座標を直接扱えるため量子化誤差が少ない。
• 粒子単位ラベルとは相性が良い。
• 一方で、cause map や製造向け説明資料へ落とす追加設計が要る。
長所あり / 単独では不足
GNN / 近傍関係系
• 粒子間の相対関係や局所密度に強い。
• scratch, cluster, radial などの構造に効きやすい。
• ただし大域パターン・サイズ分布・運用分岐を同時に整理しにくい。
長所あり / 単独では不足
統計ルール / SPC系
• 半径ヒストグラム、角度カバレッジ、密度などで判定しやすい。
• 人に説明しやすい一方、混合要因や複雑形状に弱い。
• 閾値管理だけでは未知パターンやサイズ起因差に限界がある。
長所あり / 単独では不足
要点: いずれも一部の強みはあるが、「空間場」「粒径分布」「説明性」「不確かさ分岐」「製造アクション接続」を一体化した設計にはなりにくい。
07
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 点群/GNN/SPCは一般カテゴリ整理。

## Slide 8
従来技術カテゴリ③ 運用・装置連携系
Prior Art 3
典型的な現場フロー
粒子検査結果
ルール/閾値判定
人手レビュー
装置点検/再計測
従来運用のボトルネック
• AI分類があっても信頼度が明示されず、誤アクションの懸念が残る。
• 結果が sample ラベルのみだと、装置点検や工程変更の判断材料が不足する。
• レビュー結果が再学習や設計改善へ循環しにくい。
本提案で置き換えるポイント
• cause map と説明パラメータを同時提示
• uncertainty gating で自動分岐
• 追加計測・レビュー・再学習を閉ループ化
• 設計FB用の pattern family 履歴を残す
運用連携の発明ポイント
• 単なる分類ではなく、信頼度条件付きの行動提案へ接続。
• 説明可能な cause family により、装置/工程/設計の担当部門ごとに読み替えやすい。
08
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 運用・装置連携の整理は一般的カテゴリに基づく。

## Slide 9
従来の課題① 低粒子数・疎データ
Issue 1
なぜ従来画像化が不利か
20-49
2530
50-79
2561
80-109
2446
110-139
2426
140-169
2518
170-200
2519
current attached CSV の粒子数分布
• 20〜50粒子帯が一定数あり、ウェハ全面画像にすると空白領域が支配的になる。
• 疎な画像では、粒径を濃淡に埋め込んでも学習器がノイズや量子化誤差を拾いやすい。
本提案での対処
従来画像
x-y grid
size bins
small
2
mid
1
large
0.5
疎でも「位置」と「サイズ帯」を分けて保持
• 粒子単位の情報を直接捨てず、少数粒子でも count / mean(log size) / hist を保持。
• x-y と r-theta を並列に持ち、ring/sector と line/hotspot を別の座標系で見やすくする。
• global size prior を持つため、セルが sparse でも size 分布推定を安定化しやすい。
09
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 粒子数ヒストグラムは current attached CSV の集計値に基づく。

## Slide 10
従来の課題② 同じ位置でも粒径違いで要因が変わる
Issue 2
2D 空間メッシュだけでは潰れる情報
同じセル
small particle と large particle が
同じ空間セルに共存
従来 2D count
count = 2
サイズ起因差が埋没
• count だけでは「粒径帯の違い」を区別できない。
• size を 3D 空間軸と同じ扱いにすると、物理的近さと属性近さが混ざる。
本提案: spatial × size の joint 表現
空間セル c
同一セル c
size bins b
small
1
mid
0
large
1
cell × size_bin を保持
• x-y / r-theta の各セルに対し、size bin histogram を保持。
• 推論では global size prior と local residual を分離し、「同じ位置だがサイズ違い」を表現。
• したがって 2D count のみでは捉えにくい size-aware 原因差を特許の芯として説明できる。
10
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 空間×サイズの分解は本会話の提案手法の中心概念。

## Slide 11
従来の課題③ 混合要因・説明性・実装制約
Issue 3
混合要因の例
例: ring + hotspot が同じウェハに共存
• 単一ラベル分類だと二次原因・局所原因が落ちる。
• 粒子単位説明だけでも、工程担当者が求める cause map には直結しにくい。
現行対策の限界
• 画像分類: 全体ラベル化しやすいが、局所責務が弱い。
• 点群/GNN: 粒子帰属は得やすいが、場としての可視化や action linkage を別設計にしがち。
• 統計ルール: 人に説明しやすいが、複合形状や未知パターンに弱い。
• 運用面: 不確かさが無いと誤介入リスクが残る。
評価指標の例
• presence F1
• count NLL
• geom error
• calibration
実装上の制約
ウェハ形状 | 円形で x-y に無効セルがある
角度軸 | theta は周期境界を持つ
データ密度 | 20〜200粒子/サンプルと疎
現CSV | single-pattern 基盤 / sample-level size scope
運用要件 | 誤アクション回避のため不確かさ必須
従来技術の本質的な不足
「空間」「サイズ」「説明」「不確かさ」「アクション接続」が1本の発明として統合されていない。
11
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 制約の一部は current attached CSV と技術仕様に基づく。

## Slide 12
提案手法の全体像
Proposed System
発明の基本シーケンス
粒子データ
取得
dual-grid
前処理
HSSFNet-v2
推定
不確かさ
判定
MarkedMixture
説明分解
製造/設計
アクション
入力データの作り方
• 粒子ごとの位置と粒径を粒子テーブルとして保持。
• x-y / r-theta / size bins を生成。
AIとしての発明の芯
• 空間強度と粒径分布を因子分解。
• 説明器で geometry / responsibility を取得。
運用・価値の芯
• uncertainty gating で製造アクション分岐。
• 工程/装置/設計へ履歴を返す。
12
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 全体像は prior technical materials を slide 化。

## Slide 13
入力データ仕様
Input Data Contract
粒子単位データ（必須）
列名 | 役割
sample_id / particle_id | サンプル内の粒子識別
x_mm, y_mm | 直交座標
r_norm, theta_rad | 極座標
size_um | 粒径 mark
label_fine / label | 単一パターン基盤ラベル
source | synthetic/real 等
sample 単位メタデータ（現添付で確認）
• pattern_id / canonical_pattern_id
• size_model, size_profile_id, resolved_size_params
• n_particles, pattern_params, seed_offset
• 現添付では size_assignment_scope=sample, size_coupling_policy=independent
発明としての拡張データ契約
particles
位置 + 粒径 + 粒子属性
samples
sample属性 + size profile
builder
dual-grid / labels
拡張実施形態で追加したい列（要件化候補）
• component_label_fine / component_id: mixed cause の教師
• size_assignment_scope = component or spatial: サイズ起因の発生源を分離
• component_size_params_json / local size fields: size-aware explanation を強化
要点: 現添付CSVだけでも single-pattern pretrain は可能。特許としては、component-aware 拡張まで含めて開示すると強い。
13
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 現添付CSVで確認できる列と、提案した拡張列を区別して記載。

## Slide 14
提案手法① dual-grid 前処理
Preprocessing
粒子テーブル → x-y grid / r-theta grid / size bins
粒子テーブル
x-y grid
scratch / hotspot を
直感的に保持
r-theta grid
ring / sector / radial を
半径・角度で見やすい
size bins / stats
small
4
mid
2
large
1
count
mean(log size)
std(log size)
hist(size)
ポイント
• size を等方的な3D空間軸として扱うのではなく、空間セルに条件付く属性分布として扱う。
• x-y と r-theta を並列化することで、パターン family ごとの見え方の偏りを減らす。
• これ自体が「入力データの作り方」としての特許ポイントになる。
14
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - dual-grid と size bins は target_builder.py の設計を基に整理。

## Slide 15
提案手法② 教師データとラベル定義
Targets / Labels
presence
sampleに存在する pattern family を multi-hot で定義
Y_xy / Y_rt
cell × size_bin × pattern の count tensor を教師化
geometry
pattern_params 由来の radius / width / angle 等を補助教師化
size prior
resolved_size_params から global size prior を教師化
出力
• cause map
• size-aware map
• geom params
• confidence
現添付CSVに即した一実施形態
• single-pattern 基盤では、粒子は sample label に属するとみなして Y_xy / Y_rt を生成。
• size_profile_id と size_model を補助タスクにし、size-aware な特徴表現を先に作る。
• これにより将来の mixed fine-tune の初期化として使いやすい。
拡張実施形態
• component_label_fine / component_id を用い、mixed cause の粒子責務まで教師化。
• component-level size metadata を追加すると、size-aware cause decomposition がさらに強くなる。
15
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 教師定義は patent material と target_builder/hssfnet の設計を統合。

## Slide 16
提案手法③ HSSFNet-v2 の構成
Main Predictor
Hierarchical Spatial×Size Factorized Network v2
x-y input
r-theta input
count
mean/std log size
size hist
count
mean/std log size
size hist
xy backbone
Tiny U-Net / Conv blocks
rt backbone
Tiny U-Net / Conv blocks
global branch
global pooling + MLP
multi-head outputs
• presence_logits
• size_prior_logits
• geom_pred
• mu_xy
• mu_rt
• size_model/profile
実装レベルでは、xy_backbone・rt_backbone・global_mlp・presence_head・size_prior_head・geom_head・intensity_head・size_residual_head を備える。
16
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - HSSFNet-v2 構成は hssfnet.py の設計を反映。

## Slide 17
提案手法④ 空間×サイズの因子分解ロジック
Factorization Logic
mu(c,k,b) = lambda(c,k) × softmax(log q(k,b) + delta(c,k,b))
lambda
空間強度
セルごと・パターンごとの spatial intensity
q
global size prior
small
2
mid
4
large
1
pattern/sample 単位の粒径事前分布
delta
local residual
局所セルでのサイズシフト・補正
利点
• 低粒子数でも size prior が支えになる
• 空間とサイズの意味を混ぜにくい
• 同じ位置でもサイズ差を表現可能
この因子分解が、単純2D count や等方3D voxel との差別化ポイントであり、低粒子数条件でも「size-aware 原因切り分け」を成立させる。
17
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 因子分解式は hssfnet の forward 設計に基づく説明用表現。

## Slide 18
提案手法⑤ 不確かさ推定と製造アクション分岐
Uncertainty Gating
信頼度を介した安全な運用
HSSF
presence
mu_xy / mu_rt
uncertainty
score
• entropy
• ensemble var
• xy/rt gap
• resp entropy
判定
U < U1
U >= U1
アクション例
• 高信頼: 装置A点検候補 / 工程Bレビュー候補
• 中信頼: 追加計測要求
• 低信頼: 人手レビュー + 再学習キュー
特許で押さえたい点
• AI分類結果それ自体ではなく、不確かさを条件にして製造オペレーションを分岐させる。
• 誤アクション抑制と工数最適化の両方に効く。
• レビュー結果や追加計測結果を履歴化し、再学習や設計改善へ循環させる。
18
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 閾値名称 U1 等は説明用。実運用値は要確認。

## Slide 19
提案手法⑥ ParametricMarkedMixture による説明分解
Explainer
ウェハごとに active pattern を幾何パラメータへ落とし込む
Ring
Sector
Line
Hotspot
Crescent
出力
• A_k
• theta_k
• phi_k
• resp
説明器の役割
• 主学習器の上位ラベルと幾何初期値を受け、sample 単位で refine。
• pattern family ごとの spatial kernel と size kernel を最適化。
• 粒子責務、geometry parameter、size parameter を返す。
発明上の意味
• 「AIがそう言った」ではなく、リング半径・幅、セクタ中心角、ホットスポット位置などの説明に変換。
• 製造技術者・装置設計者が、原因仮説として読める形で結果を受け取れる。
19
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - MarkedMixture は marked_mixture.py の設計を基に図式化。

## Slide 20
主学習器 + 説明器の連携
Predictor + Explainer
高速推定 → 説明分解 → 行動提案
Stage 1
Fast Scan
map
• dual-grid入力
• presence / cause map
• uncertainty
Stage 2
Explain
param
• active label選定
• geometry/size fitting
• particle responsibility
Stage 3
Action
action
• report生成
• 追加計測/点検分岐
• 履歴DB/再学習
出力例
• cause map
• geom table
• size prior
• particle posterior
• confidence
特許的には、主学習器単独ではなく「主学習器 + 説明器 + uncertainty gating + manufacturing action」の連鎖としてまとめると芯が立つ。
20
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 二段構えの設計思想を patent narrative 向けに整理。

## Slide 21
従来技術との対比
Comparison Table
各方式の対応範囲
方式
低粒子数
サイズ要因
混合要因
説明性
アクション接続
画像分類
△
×
△
△
×
点群 / GNN
△
△
△
△
△
統計ルール
○
×
×
○
△
本提案
○
○
○
○
○
差分候補: dual-grid + size factorization + explanatory fitter + uncertainty gating の組合せにより、単独方式の穴を相補的に埋める。
21
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 比較評価は本会話の技術整理に基づく定性的比較。

## Slide 22
課題 → 提案手段 → 効果 の対応関係
Problem-Solution-Effect
従来課題に対する発明の打ち手
疎データ
dual-grid + size hist
低粒子数でも cause map を保持
位置×サイズの曖昧さ
global size prior + local residual
同位置での size 起因差を表現
混合要因
MarkedMixture + responsibility
二次原因・局所原因を説明可能
運用リスク
uncertainty gating
誤介入抑制とレビュー最適化
22
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 課題と手段の対応は特許説明用に整理。

## Slide 23
活用イメージ① 工程監視・ロット監視
Use Case 1
想定活用: lot / recipe 単位の前兆把握
現場課題
• ロット内で ring/sector の傾向が徐々に強くなっても、単一ラベルでは前兆が見えにくい。
• 粒子数だけのSPCでは、形の変化と size 帯の変化を分けて見にくい。
提案手法の使い方
• 各ウェハを dual-grid 化し、cause map と size prior を時系列で比較する。
• uncertainty が低いウェハは自動でドリフト候補へ登録する。
• MarkedMixture の半径・角度パラメータ推移を監視指標にする。
期待効果
• 工程ドリフトの前兆検知
• 追加レビュー対象の絞り込み
• 原因 family ごとの時系列可視化
Lot A → Lot B → Lot C
23
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 活用事例は技術内容からの想定例。具体工程は匿名化。

## Slide 24
活用イメージ② 装置保全・点検優先度付け
Use Case 2
想定活用: 装置A / 装置B の異常切り分け
現場課題
• 装置A/Bで粒子増加が起きても、単純な count だけでは点検優先順位が付けにくい。
• 同じ「増加」でも hotspot, edge spray, line 系では保全アクションが異なる。
提案手法の使い方
• tool ごとに active pattern family と uncertainty を集計する。
• 高信頼の hotspot/edge 起源は装置点検候補へ直結する。
• 低信頼サンプルだけ追加計測へ回す。
期待効果
• 不要点検の抑制
• 点検順位の明確化
• 装置差の可視化
Tool A/B
24
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 装置活用例は一般化・匿名化した想定。

## Slide 25
活用イメージ③ 追加計測・レビュー優先度付け
Use Case 3
想定活用: triage queue の自動生成
現場課題
• 全ウェハを同じ重さで人手レビューすると工数が大きい。
• 単一ラベルのAIでは、どのウェハを再検査すべきか決めにくい。
提案手法の使い方
• presence と uncertainty を組み合わせて triage queue を作る。
• High risk / low confidence サンプルのみを SEM や再検査へ送る。
• 説明器の責務分布をレビュー画面に表示する。
期待効果
• レビュー工数削減
• 再検査対象の優先順位化
• 学習データ更新の効率化
High / Medium / Low
25
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - レビュー優先度付けは uncertainty gating の代表用途。

## Slide 26
活用イメージ④ 装置設計フィードバック
Use Case 4
想定活用: 装置構成要素へのフィードバック
現場課題
• 歩留まり悪化時に「どの設計要素がどの pattern family を生みやすいか」を結び付けにくい。
• 従来は count 変化しか残らず、形や size 帯の変化が設計部門へ伝わりにくい。
提案手法の使い方
• pattern family / geometry parameter / size profile を装置構成要素ごとに履歴化する。
• 設計変更前後で ring, spray, hotspot の発生傾向を比較する。
• 高頻度 family を設計レビューの入力にする。
期待効果
• 設計仮説の明確化
• 変更前後比較の高速化
• 製造–設計の共通言語化
設計変更 A/B 比較
26
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 装置設計FBは本技術の価値訴求点として想定。

## Slide 27
新規性・進歩性の核 3点
Novelty Nucleus
発明の芯として押さえたい論点
核1
入力生成
• 粒子テーブル起点
• x-y + r-theta の dual-grid
• size bins / stats を別軸保持
核2
size-aware 推定
• lambda × q × delta の因子分解
• 低粒子数でも size prior で安定
• 等方3D voxel と差別化
核3
説明と運用
• MarkedMixture による説明
• uncertainty gating
• 製造/設計アクション接続
コメント
• 単独要素ではなく、組合せで進歩性を主張しやすい。
• 特に「入力生成 + 因子分解 + 説明 + 不確かさ分岐」の一体化が重要。
27
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 新規性/進歩性の整理は先行調査前の差分候補。

## Slide 28
請求項例① 方法クレーム / 装置クレーム
Claim Draft 1
箇条書きで見た請求項のたたき台
独立請求項（方法）の芯
• 粒子の位置情報と粒径情報を取得する。
• 第1格子表現（x-y）と第2格子表現（r-theta）を生成する。
• 空間強度と粒径分布を因子分解して推定する。
• ウェハ上の領域ごとの原因パターン分布を出力する。
• 必要に応じて不確かさに基づき追加計測またはレビューへ分岐する。
装置クレームの芯
• 粒子データ取得部
• 前処理部
• 機械学習部
• 出力部
装置クレームで押さえたい機能
• dual-grid 前処理機能
• 因子分解推定機能
• cause map 出力機能
• 不確かさに応じた分岐機能
• 説明器を備える実施形態
28
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 請求項例は法的助言ではなく説明素材のたたき台。

## Slide 29
請求項例② 従属 / システム / プログラム
Claim Draft 2
従属項で広げたい論点
従属請求項の例
• global size prior + local residual
• uncertainty gating
• 装置差補正 / ドリフト監視
• 追加計測・再学習ループ
• 工程条件候補・設計FB候補の出力
• synthetic data の補助教師利用
システムクレーム
• 検査装置
• 解析装置
• 履歴DB
• 製造アクション出力
プログラム / 媒体クレーム
• 上記方法をコンピュータに実行させるプログラム
• そのプログラムを格納した記録媒体
クレーム設計メモ
• 独立項は「複数空間表現」「粒径分布の因子分解」「原因パターン分布出力」を芯に置く。
• 従属項で dual-grid、説明器、不確かさ分岐、synthetic teacher、設計FB を加える。
• 回避設計されやすい点は、single-grid 化、size因子分解の省略、説明器の省略。
29
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - 請求項例は patent_material_semiconductor_ai.md の内容を簡略化。

## Slide 30
提案技術による価値とまとめ
KPI / Summary
価値指標の例
領域 | KPI | 期待方向
製造運用 | レビュー工数 | 削減
製造運用 | 誤アクション率 | 低減
工程改善 | 原因仮説収束時間 | 短縮
装置設計 | pattern別比較の明確さ | 向上
AI運用 | 再学習必要性検知 | 向上
まとめ
• 本発明は、粒子テーブルから空間×サイズを因子分解して原因マップを出す。
• 説明器と不確かさを備えることで、現場実装と特許の芯を両立する。
• 次段では mixed/component-aware データを足すと、クレームの厚みが増す。
追加で詰めたい情報（優先順）
• 1. mixed データで component_label_fine / component_id を持たせるか
• 2. size の原因帰属を sample / component / local のどこまで持たせるか
• 3. 実運用で最終出力を cell map・particle label・両方のどれにするか
• 4. uncertainty 高値時の標準オペレーション
• 5. 装置ID / 工程ID / recipeID を学習に使えるか
特許出願前には、先行技術調査と mixed 実施例の補強が有効。
30
特許開示用ドラフト
Notes: [Sources] - User-provided technical description in this conversation. - User-provided files: particles.csv, samples.csv (current attached version) for dataset facts and schema. - Local working materials: patent_material_semiconductor_ai.md, updated_ml_spec.md. - Local code skeletons: target_builder.py, hssfnet.py, marked_mixture.py. - External images/non-trivial external claims: none. - KPIは期待方向の例示であり、実測値ではない。