## Slide 1
低圧プラズマ用 SDF 条件付き U-Net サロゲート技術
表紙
特許開示書用パワーポイント
境界条件変動を吸収する汎用的な学習構成
• 対象: 低圧プラズマの φ, ne, ni, Te などの高速推定
• 芯: 役割別 SDF と境界物理マップを単一 U-Net に統合
• 用途: 設計探索、工程窓推定、装置差比較、特許化素材
発明の一文要約
境界の「位置」を SDF で、境界の「作用」を電圧・誘電率・ガス入力・排気の
空間マップで表現し、通常 U-Net が弱い壁近傍・界面・port 近傍の精度を改善する。
誘電体
印加電圧
基板
SDF等値線
入口
排気
接地壁
SDF
• 境界距離
• 法線
• 帯域
境界物理
• 電圧
• εr
• 流入/排気
U-Net
• 単一構造
• 直接出力
• 後処理拘束
特許開示ドラフト / 1
Notes: [Sources] - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 2
背景・目的・本資料で示すこと
概要
背景
• 低圧プラズマは壁近傍 sheath、誘電体界面、gas in / out の影響が強い
• 通常 U-Net は bulk 平均には強いが、境界条件の空間作用を表しにくい
• 特許化では「AI」よりも入力構成と活用の芯を明確化する必要がある
目的
• 第三者が新規性・進歩性・有用性を短時間で把握できる構成に整理
• 通常 U-Net との差を、境界条件表現と学習方法の観点で具体化
• 請求項へ落とし込める発明の芯を、方法・装置・システムで整理
示すこと
• 従来技術と課題
• 提案手法と活用像
• 請求項たたき台
資料全体の読み筋
従来背景
通常U-Net
低圧プラズマ
固有の課題
SDF + 境界物理
入力構成
単一U-Net
学習と推論
効果・請求項
活用事例
審査官: 進歩性の芯 / 弁理士: クレーム化ポイント / 製造技術者: 使いどころ
特許開示ドラフト / 2
Notes: [Sources] - Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597 - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - 発明の整理観点と図解は本資料用のオリジナル構成。 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 3
背景: 低圧プラズマでは境界が解を支配しやすい
背景
誘電体
印加電圧
基板
入口
排気
接地壁
装置断面の概念図
境界が効く主因
• 壁近傍には非中性 sheath が形成され、法線方向の電場・流束が急変する
• 誘電体は εr の不連続と表面帯電により界面の電束条件を変える
• ガス導入口と排気口は、流入・流出条件と圧力分布を変え、plasma 状態にも影響する
• 同じ chamber pressure に見えても、流量・duct・conductance の違いで内部状態は変わり得る
境界条件の種類
観点 | 通常U-Net | 提案技術
印加電圧 | RF / DC / 位相差 | 電位境界が内部場へ与える作用
誘電体 | εr / 帯電 | 界面 jump と局所電場の変形
ガス入力 | 流量 / 組成 / 温度 | 中性種・密度・温度分布の変化
排気 | pump / conductance | 滞留時間・圧力場・species 引抜きの変化
結論: 境界条件の空間化が必要
特許開示ドラフト / 3
Notes: [Sources] - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Breizman and Kiramov, "Plasma sheath and presheath development near a partially reflective surface", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F185AFC05D3EE14E6ADB7F7CFA12D5D3/S0022377820001518a.pdf - Lee et al., "Observation of pressure gradient and related flow rate effect on plasma parameters in a capacitively coupled Ar discharge", Physics of Plasmas, 2011. https://pubs.aip.org/aip/pop/article-pdf/doi/10.1063/1.3546011/15694874/023501_1_online.pdf - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - Tian et al., "Charging of dielectric substrate materials during plasma immersion ion implantation", Nuclear Instruments and Methods B, 2002. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168583X01011545 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 4
4象限でみる本資料の全体像
俯瞰
背景
従来技術（背景）
• 通常 U-Net はマスク+条件スカラーで場を回帰
• 位置と条件の関係は暗黙学習に依存
• 形状変化と境界条件変化が同時に入ると弱い
課題
従来の課題
• 壁近傍 sheath、誘電体界面、port 近傍で誤差集中
• 電圧・εr・流量・排気差が空間に展開されない
• 全域 RMSE では境界失敗が埋もれやすい
提案
提案手法
• 役割別 multi-SDF で境界位置を固定仕様化
• 電圧・誘電率・in/out を境界物理マップへ変換
• 単一の SDF 条件付き U-Net で直接推定
効果
期待効果
• 境界近傍精度・条件外挿性・装置差適応を改善
• 設計探索の候補絞り込みを高速化
• 方法・装置・システムへ請求項化しやすい
発明の芯
特許開示ドラフト / 4
Notes: [Sources] - Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597 - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 5
従来技術1: 通常 U-Net ベースのプラズマサロゲート
従来
比較対象の想定
幾何マスク + 材料マスク + 少数の条件スカラー → U-Net → φ, ne, ni, Te
入力
誘電体
印加電圧
基板
• binary mask
• 材料 one-hot
• V, p, flow などの scalar
Enc1
Enc2
Enc3
Enc4
Bottleneck
Dec1
Dec2
Dec3
Dec4
出力
φ, ne, ni, Te
出力
φ
potential
直接回帰
ne / ni
density
直接回帰
Te
temperature
直接回帰
• 利点: 実装が簡単で高速、同一幾何・同一境界条件系では有効
• 弱点: 境界条件の空間作用を暗黙的に学習するため、条件変動と形状変動が重なると劣化しやすい
特許開示ドラフト / 5
Notes: [Sources] - Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 6
従来技術2: 先行技術カテゴリの整理
従来
一般的カテゴリの位置付け
境界物理の明示
低
高
幾何表現
高
低
通常 U-Net
mask + scalar
SDF / geometry-aware
PDE surrogate
FiLM / 条件注入
境界条件埋め込み
Interface / operator
learning
本資料での整理
観点 | 通常U-Net | 提案技術
通常 U-Net | 画像回帰に強い | 境界条件の空間作用は弱い
CoordConv | 位置情報を明示 | どの境界が何をするかは別設計が必要
FiLM / 条件注入 | 条件スカラー注入が容易 | 物理作用の空間化は未解決
SDF / geometry-aware | 形状変動に強い | 電圧・流量・排気の内容表現が別途必要
Interface learning | 係数不連続に強い | 構造が重くなりやすい
• 提案技術は、上記カテゴリの有効要素を「低圧プラズマ向けの最小構成」で統合する点に特徴がある。
• 単一 U-Net を維持しつつ、SDF と境界物理マップで境界条件変動を吸収する。
特許開示ドラフト / 6
Notes: [Sources] - Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597 - Liu et al., "An Intriguing Failing of Convolutional Neural Networks and the CoordConv Solution", arXiv:1807.03247, 2018. https://arxiv.org/abs/1807.03247 - Perez et al., "FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer", arXiv:1709.07871, 2017. https://arxiv.org/abs/1709.07871 - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 7
従来の課題1: 壁近傍の sheath / boundary band で誤差が集中
課題
発生条件
誘電体
印加電圧
基板
壁から数 Debye 長の薄い帯域に、非中性 sheath と急勾配が現れる。
なぜ通常 U-Net で外れやすいか
• bulk と sheath を同じ統計で学習すると、薄い境界層が平均化されやすい
• 全域 MSE では体積の大きい bulk が支配し、壁帯域の誤差が埋もれる
• 法線方向 E-field や wall flux を明示しないと、値は合っても勾配が外れる
誤差の距離依存（概念図）
誤差
壁からの距離
従来
目標
• 評価指標は global RMSE だけでなく、wall-band RMSE と En 誤差を別に持つ必要がある。
特許開示ドラフト / 7
Notes: [Sources] - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Breizman and Kiramov, "Plasma sheath and presheath development near a partially reflective surface", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F185AFC05D3EE14E6ADB7F7CFA12D5D3/S0022377820001518a.pdf - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 8
従来の課題2: 入力電圧と誘電率が「空間化されず」に混ざる
課題
対比の概念
Case A
誘電体
印加電圧
基板
V=低
εr=低
同じ mask でも、内部電位分布は異なる
Case B
誘電体
印加電圧
基板
V=高
εr=高
scalar 条件だけでは「どこにどう効くか」が弱い
現行対策の限界
• 電圧値 V を 1 個追加しても、電極形状・位置・誘電体越し結合は別問題のまま
• 材料 one-hot を増やしても、εr 差による界面電束変化は直接表れない
• 結果として、電極端部・誘電体近傍・狭ギャップで外れやすい
• 提案の視点: scalar 条件をそのまま入れるのではなく、電圧影響場 Φbc や εr map として空間マップ化して与える。
特許開示ドラフト / 8
Notes: [Sources] - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - Tian et al., "Charging of dielectric substrate materials during plasma immersion ion implantation", Nuclear Instruments and Methods B, 2002. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168583X01011545 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 9
従来の課題3: ガス入力と排気を chamber pressure 1個で表し切れない
課題
同じ圧力でも異なる内部状態
印加電圧
基板
flow=低
Seff=高
印加電圧
基板
flow=高
Seff=低
測定圧力が同等でも、流量・組成・duct・pump 構成により分布は変わる
現行対策の限界
• pressure only では、mass-flow と pressure inlet の差が吸収されにくい
• 公称ポンプ速度だけでは conductance 制約を表せない
• outlet 近傍の局所値だけでは bulk 状態の代理にならない場合がある
必要な評価指標
• inlet / outlet band RMSE
• port balance residual
• 条件外挿時の安定性
• gauge 位置差に対する頑健性
Seff = S·C / (S + C)
排気能力は pump と conductance の合成で決まる
特許開示ドラフト / 9
Notes: [Sources] - Kim et al., "Numerical study of the effect of gas flow in low pressure inductively coupled Ar/N2 plasmas", 2012. (title as cited in literature search). - Lee et al., "Observation of pressure gradient and related flow rate effect on plasma parameters in a capacitively coupled Ar discharge", Physics of Plasmas, 2011. https://pubs.aip.org/aip/pop/article-pdf/doi/10.1063/1.3546011/15694874/023501_1_online.pdf - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 10
現行対策の限界: 局所対策では境界条件の表現不足が残る
課題
よく行われる対策
観点 | 通常U-Net | 提案技術
mask チャネル追加 | 位置の区別が増える | 境界の値や作用の空間化は弱い
材料 one-hot 追加 | 材質区別が増える | εr の連続値や界面 jump は表しにくい
全域 loss 重み付け | 壁近傍を少し重視できる | 何を重視するかは依然曖昧
boundary crop 学習 | 境界サンプル量は増える | 電圧・排気の空間作用は別途必要
モデル大型化 | 表現力は増える | データ効率と解釈性が悪化しやすい
局所対策だけでは「空間作用」が抜ける
mask
one-hot
loss
crop
根本課題
境界条件の
空間化不足
• 特許の芯は「モデルが大きいこと」ではなく、入力データの作り方にある。
• 境界の位置と、境界が行う物理作用とを分離して表現する必要がある。
特許開示ドラフト / 10
Notes: [Sources] - Liu et al., "An Intriguing Failing of Convolutional Neural Networks and the CoordConv Solution", arXiv:1807.03247, 2018. https://arxiv.org/abs/1807.03247 - Perez et al., "FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer", arXiv:1709.07871, 2017. https://arxiv.org/abs/1709.07871 - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 11
評価指標と設計制約: 何を改善できれば有用と言えるか
課題
wall-band RMSE
最重要
sheath 帯域の精度
E_n 誤差
必須
法線電場の再現
interface residual
必須
ε∂nφ の整合
port balance
必須
flow / exhaust の整合
外挿
重要
未学習条件
製造導入で求められる制約
• 単一 U-Net を維持し、装置ごとの再実装負荷を上げない
• 説明可能な入力仕様で、発明の芯を請求項に落とし込みやすい
• 境界条件数が変わっても、入力チャネル仕様を固定しやすい
• offline 設計支援から導入できるシンプルさを保つ
評価の落とし穴
概念比較（想定）
全域
RMSE
wall
band
界面
残差
port
整合
従来
提案
• 全域 RMSE だけで合否判定すると、境界失敗を見落としやすい。
• 特許上は、どの指標を改善対象にしたかを明確化すると有用性を説明しやすい。
特許開示ドラフト / 11
Notes: [Sources] - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 12
提案手法の要旨: SDF と境界物理マップを単一 U-Net に統合
提案
従来
誘電体
印加電圧
基板
• mask
• 材料 one-hot
• V, p, flow の scalar
U-Net が
位置と作用を
暗黙学習
→ 条件変動に弱い
提案
位置
• 役割別 SDF
• 法線
• 帯域
作用
• Φbc / Ebc
• εr map
• inflow / suction map
推定
• 単一 U-Net
• 直接出力
• 境界上書き
• 発明の芯は、境界を role-wise SDF で固定仕様化し、条件値を boundary physics map として空間化する点。
• その結果、境界数や条件が変わっても、U-Net 本体を複雑化せずに汎用的に扱いやすくなる。
位置 × 作用 × 単一構造
特許開示ドラフト / 12
Notes: [Sources] - Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597 - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - 本スライドの統合構成は発明提案の要約図。 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 13
提案手法の全体システム構成
提案
方法クレームの骨格になりやすい処理フロー
幾何
境界役割
multi-SDF
生成
境界物理マップ
生成
特徴テンソル
統合
SDF条件付き
U-Net
後処理
活用
入力
• 接地 / 印加 / 浮遊
• 誘電体 / inlet / outlet
位置表現
• d_ground など
• 法線・帯域
作用表現
• Φbc, εr
• Qin, Sout
固定仕様
• 座標 + SDF + map
• 装置差も同じ schema
推定
• φ, ne, ni, Te
• 単一 U-Net
出力
• 境界上書き
• 設計・運転へ利用
• ポイント: U-Net 本体ではなく、前段の「入力データの作り方」に発明の新規性を集中させる。
特許開示ドラフト / 13
Notes: [Sources] - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 14
汎用的な有用機能1: 役割別 multi-SDF による固定チャネル化
SDF
SDF は「どこにあるか」を表す共通言語
誘電体
印加電圧
基板
SDF等値線
入口
排気
接地壁
基本チャネル例
入力 | 意味
d_ground | 接地境界までの距離
d_power | 印加電圧境界までの距離
d_float | 浮遊境界までの距離
d_dielectric | 誘電体界面までの距離
d_inlet / d_outlet | port までの距離
n = ∇d/¦∇d¦ | 最近傍境界の法線
効果
• 境界数が変わっても、役割が同じなら入力 schema を固定しやすい
• mask より豊富な距離情報により、sheath 位置・向きの再現が安定
• 特許上は「部材名」でなく「境界役割」で整理でき、汎用請求がしやすい
• 要点: SDF は物理量そのものではなく、境界条件が効く「位置座標」を与える。
特許開示ドラフト / 14
Notes: [Sources] - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Li et al., "Geometry-Informed Neural Operator for Large-Scale 3D PDEs", OpenReview / GINO. https://openreview.net/forum?id=86dXbqT5Ua - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 15
汎用的な有用機能2: 役割は固定、境界数や形状は可変
SDF
固定 schema による装置差吸収の考え方
Case A
単一電極
Case B
複数 port
Case C
部材追加
誘電体
印加電圧
基板
誘電体
印加電圧
基板
誘電体
印加電圧
基板
SDF等値線
追加部材
• 従来は「境界が何個あるか」に応じて入力設計が増えがちであった。提案技術では「役割」に正規化して固定チャネルへ収める。
• 審査上の価値: 装置 A / 装置 B / 部材変更に対しても、発明の本質が同じ入力 schema に整理できる。
固定
schema
• 6種 SDF
• 法線
• 座標
• 境界数が変わっても U-Net 側はそのまま
特許開示ドラフト / 15
Notes: [Sources] - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Liu et al., "An Intriguing Failing of Convolutional Neural Networks and the CoordConv Solution", arXiv:1807.03247, 2018. https://arxiv.org/abs/1807.03247 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 16
境界物理の拡張1: 入力電圧を電圧影響場 Φbc として空間化
電圧
scalar V ではなく「内部への届き方」を map にする
境界電圧
V, 位相
補助場生成
∇·(εr∇Φbc)=0
誘電体
印加電圧
基板
Φbc / Ebc
電極数や配置が違っても、入力チャネル数は増やさない
従来との対比
観点 | 通常U-Net | 提案技術
入力形式 | V, RF phase を scalar で追加 | Φbc と Ebc を空間 map 化
電極数変化 | 入力設計が変わりやすい | map へ集約しやすい
電極端部 | 暗黙学習に依存 | 局所強電界を map 側で表現
請求項化 | AI 一般論になりやすい | 前処理の構成として記載しやすい
• 効果: 電圧値だけでなく、どの境界からどこへ効くかを U-Net が直接読める。
特許開示ドラフト / 16
Notes: [Sources] - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Sukumar and Srivastava, "Exact imposition of boundary conditions with distance functions in physics-informed deep neural networks", CMAME, 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045782521006186 - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 17
境界物理の拡張2: 誘電率 εr と界面条件を明示
誘電体
誘電体は単なる部材 ID ではなく界面問題
プラズマ
誘電体
εr map
d_dielectric
法線
[φ]=0, [ε ∂n φ]=0 または σs
従来との対比
観点 | 通常U-Net | 提案技術
従来入力 | 材料 one-hot | εr map + d_dielectric + 法線
界面の扱い | 平滑回帰 | jump 条件を補助損失化
履歴依存 | 考慮しにくい | 任意で σs を state map 化
効果 | 界面近傍でにじみ | 電束変化と E-field を保持
• 発明上の意味: 「誘電体がある」だけでなく、「どの εr がどこにあり、界面条件をどう使うか」を入力仕様として定義する。
特許開示ドラフト / 17
Notes: [Sources] - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - Tian et al., "Charging of dielectric substrate materials during plasma immersion ion implantation", Nuclear Instruments and Methods B, 2002. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168583X01011545 - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 18
境界物理の拡張3: ガス入力を inflow map として空間化
ガス入力
flow / composition / temperature を port に結び付ける
印加電圧
基板
Qin
Yin,s
Tin
mass-flow inlet / pressure inlet の型も条件として区別可能
なぜ有効か
• 圧力 1 個では、流量・組成・入口位置の違いが潰れやすい
• inflow map にすると、どの port から何が入るかを空間的に区別できる
• 低圧では gas flow が electron density / temperature にも影響し得るため、surrogate 入力として有効
観点 | 通常U-Net | 提案技術
従来 | 総流量 / 圧力 scalar | port 位置との結び付きが弱い
提案 | Qin, Yin, Tin map | 空間非対称性を保持
※ gas chemistry の詳細ラベルは任意拡張。初版は主要種の map で十分。
特許開示ドラフト / 18
Notes: [Sources] - Kim et al., "Numerical study of the effect of gas flow in low pressure inductively coupled Ar/N2 plasmas", 2012. (title as cited in literature search). - Lee et al., "Observation of pressure gradient and related flow rate effect on plasma parameters in a capacitively coupled Ar discharge", Physics of Plasmas, 2011. https://pubs.aip.org/aip/pop/article-pdf/doi/10.1063/1.3546011/15694874/023501_1_online.pdf - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 19
境界物理の拡張4: 排気を suction map と有効排気能力で表現
排気
公称 pump speed ではなく、port から見た吸い出し能力を使う
印加電圧
基板
pump
+ duct
Sout map
Seff
Seff = S·C / (S + C)
C: conductance / S: pump speed
効果と拡張余地
• 同じ pressure setpoint でも、duct・throttle・pump 構成の違いを入力へ反映できる
• outlet 近傍の gauge 値と bulk 状態のずれに対して、より物理整合的な入力になる
• 任意拡張として plasma plugging などの port 近傍補正 head を追加し得る
観点 | 通常U-Net | 提案技術
従来 | outlet pressure | 排気系の構成差が薄い
提案 | Sout map + Seff | 吸い出し位置と能力差を表せる
特許開示ドラフト / 19
Notes: [Sources] - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - Lee et al., "Observation of pressure gradient and related flow rate effect on plasma parameters in a capacitively coupled Ar discharge", Physics of Plasmas, 2011. https://pubs.aip.org/aip/pop/article-pdf/doi/10.1063/1.3546011/15694874/023501_1_online.pdf - plasma plugging は任意拡張例。 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 20
AIモデル仕様: シンプルだが強い SDF 条件付き residual U-Net
モデル
Enc1
Enc2
Enc3
Enc4
Bottleneck
Dec1
Dec2
Dec3
Dec4
条件埋め込み
scale / shift
出力
φ, ne, ni, Te
構造の要点
• 4段程度の encoder-decoder + skip connection + residual block
• 座標チャネルで位置情報を補い、SDF 群と物理 map を直接入力
• 条件スカラーは任意で embedding し、各 block に scale / shift 注入
• 出力は差分でなく直接物理量: φ, ne, ni, Te
• 既知の電位境界だけは推論後に overwrite して誤差を除去
なぜ単一 U-Net を維持するか
• 実装・保守が容易
• 装置差比較に向く
• 請求項が複雑化しにくい
特許開示ドラフト / 20
Notes: [Sources] - Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597 - Liu et al., "An Intriguing Failing of Convolutional Neural Networks and the CoordConv Solution", arXiv:1807.03247, 2018. https://arxiv.org/abs/1807.03247 - Perez et al., "FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer", arXiv:1709.07871, 2017. https://arxiv.org/abs/1709.07871 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 21
教師データ・学習設計: 境界帯域を主役にする
学習
教師データ定義
項目 | 内容
入力 | 幾何, 境界役割, 電圧, εr, flow, exhaust
特徴 | SDF 群, 法線, Φbc, εr, Qin, Sout
主ラベル | φ, ne, ni, Te
補助ラベル | En, 界面残差, port balance
分割単位 | snapshot ではなく条件組合せ単位
• 仮定: 教師は fluid / PIC / hybrid のいずれでもよい。発明の芯は前処理側にある。
学習の要点
誘電体
印加電圧
基板
wall
diel
in/out
bulk
• SDF 帯域で層別サンプリング
• wall / dielectric / inlet / outlet / bulk を毎バッチに含める
• 損失: 全域場 + wall En + interface jump + port balance
• 推論後: 既知 Dirichlet 境界を overwrite
• 任意: 低信頼サンプルの再学習分岐
特許開示ドラフト / 21
Notes: [Sources] - Sukumar and Srivastava, "Exact imposition of boundary conditions with distance functions in physics-informed deep neural networks", CMAME, 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045782521006186 - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 22
処理フロー: 推論、信頼度判定、再学習までを一続きで設計
フロー
方法請求項と運用フローの両方に対応する概念図
S1
幾何/条件取得
S2
SDF/物理map生成
S3
特徴テンソル作成
S4
U-Net推論
S5
境界上書き
S6
活用出力
任意
信頼度評価
高信頼
活用
低信頼
教師追加
S7 追加計算 / 再学習 / モデル更新
特許開示ドラフト / 22
Notes: [Sources] - Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597 - Sukumar and Srivastava, "Exact imposition of boundary conditions with distance functions in physics-informed deep neural networks", CMAME, 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045782521006186 - 信頼度分岐は任意構成。 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 23
従来技術と提案技術の比較マトリクス
比較
通常 U-Net を基準にした差分が、発明の説明軸になる
観点 | 通常U-Net | 提案技術
幾何入力 | mask / 材料 map | 役割別 multi-SDF + 法線
入力電圧 | V scalar | Φbc と Ebc の空間 map
誘電体 | one-hot 程度 | εr map + 界面 loss + 任意でσs
ガス入力 | 総流量 / 圧力 scalar | Qin, Yin, Tin の inflow map
排気 | outlet pressure | Sout map + Seff
学習単位 | 全域平均 | wall / interface / port 帯域学習
後処理 | なし or weak | 既知電位境界の overwrite
適用性 | 同一装置・近傍条件に強い | 装置差 / 条件差を吸収しやすい
結論: 提案は「別の巨大モデル」ではなく、「境界条件を意味のある入力へ作り替える」構成変更である。
特許開示ドラフト / 23
Notes: [Sources] - Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597 - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 24
提案技術による効果1: 課題→機能→効果の対応付け
効果
どの構成要素がどの課題に効くかを明示すると、有用性と進歩性が説明しやすい
従来課題
提案機能
期待効果
壁近傍で誤差集中
multi-SDF + 法線
sheath 位置と方向の安定化
電圧変動に弱い
Φbc / Ebc
電極配置・位相差の外挿性向上
誘電体界面がにじむ
εr map + jump
界面電束の再現性向上
in/out 条件差を区別しにくい
Qin / Sout map
flow / pump 差の反映
特許開示ドラフト / 24
Notes: [Sources] - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 25
提案技術による効果2: 想定される改善の見え方
効果
数値は目標レンジの概念図であり、要実証
概念比較（想定）
wall
RMSE
E_n
誤差
界面
残差
port
整合
従来
提案
改善の質
• 全域 RMSE だけでなく、boundary band の誤差低減が価値の中心になる
• 未学習条件への追従性は、特に電圧 sweep・部材変更・port 条件変更で効いてくる
• 設計探索では「完全置換」よりも、候補の高速絞り込みがまず有用である
• 想定効果: wall-band RMSE 20〜50% 改善、界面/port 指標 15〜60% 改善レンジを目標に設計
• 注記: 上記は patent disclosure 用の設計目標であり、装置/教師データ依存で要確認
特許開示ドラフト / 25
Notes: [Sources] - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - 効果量は設計目標レンジの概念表示であり、未実測の場合は要確認。 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 26
新規性・進歩性の整理
特許観点
新規性の核1
• 境界をパーツ名でなく役割別 multi-SDF として固定 schema 化
• 境界数が変わっても入力仕様を維持しやすい
新規性の核2
• 電圧・εr・gas in・排気を boundary physics map として空間化
• 「どこ」と「何をするか」を分離かつ統合
新規性の核3
• wall / interface / port を別帯域として学習し、境界上書きを組み合わせる
• 低圧プラズマ向けに有用性を集中
• 個別要素自体は既知カテゴリに属し得るが、低圧プラズマの可変境界条件に対して、単一 U-Net へこの形で統合する点が進歩性の主張候補になる。
出願戦略
メモ
• 方法
中心
• 装置
従属
• システム
併記
• 広い軸:
SDF +
物理 map
• 狭い軸:
Φbc / Seff / jump
特許開示ドラフト / 26
Notes: [Sources] - Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597 - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - 先行技術との比較は本格サーチ前の整理であり、正式なFTO/先行調査の代替ではない。 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 27
活用イメージ1: 電極・recipe 設計 / 誘電体部材設計
活用
事例A
課題
• 電極電圧や位相差変更のたびに full simulation が重い
• 端部・ギャップ近傍の sheath 影響を早く見たい
使い方
• Φbc / Ebc を更新して surrogate 推論
• wall-band 指標で候補を比較
効果
• 電極条件候補の高速絞り込み
• recipe sweep を設計前段で実施
誘電体
印加電圧
基板
事例B
課題
• 窓材・スペーサ材・被覆変更で界面電場が変わる
• 金属壁と同じ扱いでは局所異常を見落とす
使い方
• εr map と界面 jump を持つ surrogate で比較
• 必要に応じ σs 拡張を評価
効果
• 部材比較の初期スクリーニング
• 誘電体起因の hotspot を早期把握
誘電体
印加電圧
基板
特許開示ドラフト / 27
Notes: [Sources] - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Tian et al., "Charging of dielectric substrate materials during plasma immersion ion implantation", Nuclear Instruments and Methods B, 2002. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168583X01011545 - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 28
活用イメージ2: ガス導入設計 / 排気系設計
活用
事例C
課題
• 同じ圧力でも inlet 位置・流量・混合比で分布が変わる
• gas design を plasma state と一緒に見たい
使い方
• Qin / Yin / Tin map を更新して比較
• inlet band と bulk の両方で評価
効果
• showerhead や side feed 条件の比較
• 組成変更時の候補絞り込み
誘電体
印加電圧
基板
事例D
課題
• pump/duct/throttle の変更影響を早く見たい
• outlet pressure だけでは差が見えにくい
使い方
• Sout map と Seff を切り替えて比較
• port balance と滞留の傾向を見る
効果
• 排気構成の事前比較
• 装置差補正や retrofit 検討に有効
誘電体
印加電圧
基板
特許開示ドラフト / 28
Notes: [Sources] - Kim et al., "Numerical study of the effect of gas flow in low pressure inductively coupled Ar/N2 plasmas", 2012. (title as cited in literature search). - Lee et al., "Observation of pressure gradient and related flow rate effect on plasma parameters in a capacitively coupled Ar discharge", Physics of Plasmas, 2011. https://pubs.aip.org/aip/pop/article-pdf/doi/10.1063/1.3546011/15694874/023501_1_online.pdf - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 29
請求項例のたたき台
請求項
クレームツリー
独立請求項1
方法
装置
システム
媒体
• 従属: Φbc
• 従属: εr / jump
• 従属: Qin / Sout
• 従属: 不確かさ分岐
箇条書き例
• 独立請求項（方法）: 役割別 SDF 生成、境界物理マップ生成、SDF 条件付き U-Net によるプラズマ状態推定を含む方法
• 従属請求項: 電圧影響場 Φbc の生成、εr map と界面条件、inflow map、suction map、既知電位境界の上書き
• 独立請求項（装置）: SDF 生成部、物理マップ生成部、推定部、後処理部を備える装置
• 独立請求項（システム）: プラズマ処理装置と計算機が連携して、設計・運転条件を支援するシステム
• 独立請求項（媒体）: 前記方法を実行するプログラム / 記録媒体
• 広い軸は「役割別 SDF + 境界物理マップ + 単一エンコーダ・デコーダ型 CNN」。狭い軸として Φbc、Seff、jump loss 等を従属で積む。
特許開示ドラフト / 29
Notes: [Sources] - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Sukumar and Srivastava, "Exact imposition of boundary conditions with distance functions in physics-informed deep neural networks", CMAME, 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045782521006186 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - 請求項文言はたたき台であり、最終表現は出願方針と先行技術調査に応じて要調整。 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。

## Slide 30
まとめ: 新規性・進歩性・有用性の着地点
まとめ
新規性
• 役割別 multi-SDF による固定 schema
• 境界物理マップによる条件の空間化
進歩性
• 既知カテゴリの有効要素を低圧プラズマ用途へ最小構成で統合
• 単一 U-Net を維持しつつ境界精度を狙う
有用性
• 設計探索、装置差比較、工程窓推定の前段で使いやすい
• 請求項化しやすい入力・前処理起点の発明
次アクション
• 対象出力の確定
• 教師データ定義
• 比較実験
• 先行調査
本発明の一文
低圧プラズマの可変境界条件を、役割別 SDF と境界物理マップへ変換して単一 U-Net に与えることで、
通常 U-Net よりも境界近傍・界面・port 条件に強いサロゲートを実現する。
Patent-ready
要実証
特許開示ドラフト / 30
Notes: [Sources] - Zhang et al., "Shape-informed surrogate models based on signed distance function domain encoding", arXiv:2409.12400, 2024. https://arxiv.org/abs/2409.12400 - Ronneberger et al., "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation", arXiv:1505.04597, 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597 - Myra, "A tutorial on radio-frequency sheath physics for magnetically-confined fusion devices", Journal of Plasma Physics, 2021. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-plasma-physics/article/tutorial-on-radio-frequency-sheath-physics-for-magnetically-confined-fusion-devices/37BDBCF6273303327AD6EC2DD4E80533 - Wu et al., "Solving parametric elliptic interface problems via interfaced operator network", Journal of Computational Physics, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124004662 - Baglin, CERN Basic Vacuum Science lecture, effective pumping speed and conductance, 2012. https://indico.cern.ch/event/264020/attachments/467855/648232/CERN-Basic-Vacuum-2012-lecture.pdf - 要実証と記した効果値は、比較実験で補強することが望ましい。 - 図表は特記なき限り本資料用のオリジナル概念図。