## Slide 1
特許開示スライド
断面積レジストリと swarm 由来輸送表現に基づく低圧プラズマ予測技術
表紙
対象: 半導体製造 × AI / 低圧プラズマ / サロゲートモデル / 発明開示素材
断面積
レジストリ
版管理
品質
追跡
断面積
レジストリ
swarm
係数表
μ,D,k,ε̄
EN表
swarm
係数表
ガス効果
特徴量
組成変換
潜在表現
ガス効果
特徴量
AI1 / AI2
分業
係数
空間場
AI1 / AI2
分業
信頼度
判定
外挿検知
監査誘導
信頼度
判定
発明の芯
• AIそのものではなく、入力データの作り方と特徴量設計を主役に置く。
• ガス名を直接学習させず、swarm 由来の物理表現を共通言語として扱う。
• 予測値に加えて適用可否を示し、運用判断まで設計に含める。
ガス導入
上部電極
低圧プラズマ領域
基板 / 下部電極
概念図
想定用途
• 条件探索
• 仮想計測
• 新規ガス追加評価
• 将来の制御支援
30枚構成
背景 → 課題 → 提案 → 効果 → 活用例 → 請求項例
1/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Title slide

## Slide 2
背景と目的
なぜ特許化の価値があるか
背景
背景
• 低圧プラズマでは、ガス種・混合比・圧力・印加条件で輸送係数と反応係数が大きく変わる。
• 半導体製造では条件探索や新規ガス評価のたびに swarm と場シミュレーションの負荷が高い。
• 従来の AI 化はレシピ値やガス名直入力に寄り、断面積版差や外挿条件の説明が弱い。
ガス別データセット方式
層分離方式
想定ガス / 条件の広がり
データ準備負荷
概念比較
目的
• ガスごと再作成する設計から脱却し、更新対象を前段へ局所化する。
• 物理特徴量でガス差を表現し、AI の汎化と説明性を高める。
• 予測値だけでなく信頼度を併記し、運用判断に使える構成とする。
ガス導入
上部電極
場予測対象
基板 / 下部電極
用途
本スライドで示す到達点
① データ生成の起点
② 特徴量化
③ 二段AI
④ 適用可否判定
2/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Background and objective

## Slide 3
発明の要旨と新規性の核
一枚で押さえる説明ポイント
要約
断面積管理
xs_set_id
品質情報
断面積管理
swarm自動収集
campaign
run
swarm自動収集
輸送表現
特徴量化
曲線
latent
輸送表現
特徴量化
AI1/AI2
分業
係数
空間場
AI1/AI2
分業
信頼度出力
適用可否
信頼度出力
核1
• 断面積セットを物理モデル単位で管理し、教師データの再現性を確保。
• 版差・完全性・solver前提を明示し、後段へ伝える。
核2
• ガス名 one-hot ではなく、swarm 係数曲線を潜在表現化して扱う。
• 組成変化を連続量として扱い、新規混合比への転移を容易にする。
核3
• AI1で係数予測、AI2で空間場予測と役割分担。
• 予測値と信頼度を併記し、高コスト計算を絞り込む。
想定効果
• 更新範囲の局所化
• 監査性向上
• 外挿警告
• 新規ガスの事前比較
従来: ガス変更のたびに dataset とモデルが増殖
提案: 前段を共通資産化し、ガス差は物理潜在表現へ集約
効果: 再学習対象を限定
従来: 予測値は出ても適用可否が分からない
提案: 不確かさ・残差・潜在距離・xs品質で信頼度算出
効果: 監査条件を先に抽出
3/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Summary of novelty cores

## Slide 4
4象限で把握する全体像
ユーザー指定の4区分を俯瞰
全体像
従来技術
• 物理シミュレーション直実行
• ガス種ごとの個別サロゲート
• レシピ条件直入力型AI
• 物理制約付きAI / DB管理型
従来課題
• ガス変更のたび前段データが増殖
• 断面積差分の追跡が弱い
• 外挿条件の適用可否が見えにくい
• 評価指標が平均誤差へ偏る
提案手法
• 断面積レジストリを起点に swarm を自動実行
• 輸送係数・反応係数を特徴量化
• AI1で係数、AI2で場を予測
• 信頼度を別出力して判断へ利用
提案効果
• 更新対象を前段へ局所化
• 新規ガスや微量添加の評価を高速化
• 監査性・説明性を向上
• 高コスト計算の投入先を限定
4/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Four-quadrant summary

## Slide 5
従来技術と先行技術カテゴリ
背景
カテゴリ | 特徴 | 主な限界
C1 物理シミュレーション直実行 | swarm / fluid / PIC を逐次実行 | 探索速度が遅い
C2 ガスごとの個別サロゲート | 単一系では作りやすい | 新規ガスで再作成が必要
C3 レシピ条件直入力AI | 実装しやすい | 物理差の出所が曖昧
C4 物理制約付きAI | 整合性を補える | 入力設計が弱いと汎化が頭打ち
C5 DB管理＋手動解析 | 追跡性は一定 | AI連携と自動拡張が弱い
カテゴリ
特徴
主な限界
物理忠実性
推論速度
カテゴリの右方向
概念値
技術潮流の概念図
読み替え
• 従来は物理忠実性と速度のトレードオフ整理が中心で、断面積管理や特徴量設計は主役ではなかった。
• 特許上の差別化には「何を入力としてどう構成したか」を明示する必要がある。
5/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Prior art categories

## Slide 6
従来方式1: シミュレーション起点の個別構築
背景
断面積選定
ガスごとに個別
版差を人手管理
断面積選定
swarm計算
条件ごとに係数取得
ログ管理が分散
swarm計算
場計算
fluid / PIC
高コスト
場計算
ガス別dataset
混合比ごとに整理
共通資産化しにくい
ガス別dataset
個別モデル
条件探索に利用
新ガスで再構築
個別モデル
ガス別構築
共通資産化
ガス/組成の拡大
再構築負荷
概念比較
従来方式の弱点
• 物理的には妥当でも、データとモデルの単位がガスごとに分断されやすい。
• 断面積の版差や solver 前提が後段 AI に十分渡らない。
• 出願時に「AIだから強い」以上の説明がしにくい。
特許上の示唆
課題はモデル選定より前の「データ構成単位」にある。
6/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Simulation-centric conventional workflow

## Slide 7
従来方式2: ガス別サロゲートとレシピ直入力AI
背景
方式A
• 単一ガス系では構築しやすい。
• 新しい混合比・添加ガスごとに別学習になりやすい。
• モデル保守が分断される。
方式B
• 実装は容易。
• ガス差を流量や圧力だけで表現しがち。
• 断面積差・外挿条件の説明が弱い。
本発明の方向
• ガス名ではなく swarm 由来物理表現を入力にする。
• 断面積管理と信頼度を構成要件に含める。
• 再利用可能な前段資産を定義する。
ガス別学習
前段共通化
ガス/組成の広がり
保守工数
概念比較
観点 | レシピ直入力型で弱い点
入力意味 | 何が物理的に変わるかを分解しにくい
監査 | 断面積差・solver差を遡りにくい
運用 | 予測値の適用可否が見えにくい
特許性 | AI一般論へ流れやすい
観点
レシピ直入力型で弱い点
7/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Gas-specific surrogate and recipe-direct-input AI

## Slide 8
従来課題1: 発生条件と現行対策の限界
課題
発生条件
新規ガス
微量添加
混合比変更
発生条件
現行対策
個別dataset作成
手動差し替え
追加学習
現行対策
限界
再現性が分散
工数が増殖
監査が難しい
限界
帰結
探索が遅い
適用可否不明
特許説明が弱い
帰結
観点 | なぜ課題になるか | 現行対策の限界
断面積差異 | 同一ガスでも版差・完全性差がある | 後段AIへ品質情報が渡りにくい
組成データ | 総和1の制約があり raw 比率は扱いづらい | one-hot や raw 流量では歪みやすい
多桁変動 | 係数・密度・レートが広いダイナミックレンジを持つ | 前処理なしでは学習が不安定
外挿運用 | 新条件で値は出ても信用度が不明 | 平均誤差だけでは判断できない
観点
なぜ課題になるか
現行対策の限界
8/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Occurrence conditions and limits

## Slide 9
従来課題2: 評価指標と制約
課題
評価指標 | 見えること | 見落としやすいこと
RMSE / MAE | 平均的な近さ | 物理整合・外挿警告
推論速度 | 計算の速さ | 適用条件の妥当性
単一条件の一致 | 局所精度 | ガス追加や装置変更への汎化
学習Loss | 最適化の進行 | 現場KPIとの対応
評価指標
見えること
見落としやすいこと
主要制約
• 組成は compositional data である。
• 電子係数と空間場は強く結合する。
• 利用者は値だけでなく「信用できる条件域」を必要とする。
平均誤差
速度
汎化
監査性
充足度
従来評価の偏り（概念図）
補うべき指標
• Poisson整合
• 連続式残差
• 非負性
• 外挿検知
• 断面積品質
高
そのまま比較
中
監査推奨
低
再計算へ
9/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Metrics and constraints

## Slide 10
発明の位置付け: 対比で見る基本思想
提案
従来
提案
ガス名 /
レシピ値
one-hot
流量
圧力
ガス名 /
レシピ値
単一AI
係数と場を一括近似
単一AI
予測値のみ
適用可否が見えにくい
予測値のみ
断面積
レジストリ
xs_set_id
品質 / 版管理
断面積
レジストリ
swarm
係数表
μ,D,k,ε̄
EN表 / ε̄表
swarm
係数表
ガス潜在
+ AI1
z_gas
係数予測
ガス潜在
+ AI1
AI2
+ 信頼度
場予測
適用可否
AI2
+ 信頼度
従来の弱さ
• 入力がレシピ中心のため、物理差の出所を分解しにくい。
• ガス追加時に教師データとモデルへの影響が広がる。
提案の狙い
• データの起点を固定し、ガス差を swarm 由来の物理表現で渡す。
• 係数予測と場予測を分け、更新対象と誤差原因を切り分ける。
• 信頼度を併記し、外挿条件を運用判断へ反映する。
データ起点
何を管理するか
データ起点
物理特徴量
何を学習へ渡すか
物理特徴量
二段AI
どこで分業するか
二段AI
信頼度
どう判断するか
信頼度
10/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Core inventive positioning

## Slide 11
提案システム構成
提案
101
断面積登録
版 / 品質
101
断面積登録
102
実行計画
campaign
102
実行計画
103
swarm実行
raw
103
swarm実行
104
係数表生成
EN表
104
係数表生成
105
特徴量生成
z_gas
105
特徴量生成
106
AI1
係数予測
106
AI1
107
係数マップ
空間入力
107
係数マップ
108
AI2
場予測
108
AI2
110
信頼度
判定
110
信頼度
111
結果提示
出力
111
結果提示
高不確かさ条件を次の campaign へ戻す
機能ブロック | 主入力 | 主出力
前段 | 断面積セット・運転条件・solver前提 | 係数表・manifest・品質情報
AI1 | 組成特徴量 + ガス潜在 + 条件 | 移動度・拡散・反応係数
AI2 | 係数マップ + 幾何 + 境界 | 電子密度・イオン密度・電位等
信頼度 | 不確かさ + 物理残差 + 潜在距離 + xs品質 | 高 / 中 / 低の適用判定
機能ブロック
主入力
主出力
112 監査計算【任意】
高忠実度または sparse teacher
11/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: System configuration

## Slide 12
データ収集仕様
関係シミュレーションでの教師データ作成
提案
キー設計
xs_set_id
断面積セット
xs_set_id
campaign_id
条件範囲
solver種別
campaign_id
run_id
単一点
実行
run_id
curve_id
係数曲線
バンク
curve_id
case_id
空間場
ケース
case_id
保存原則
• 1 run = 1物理条件として raw ログを保存する。
• manifest に solver 種別、growth model、温度条件、断面積IDを紐付ける。
• 失敗 run は quarantine に隔離し教師データへ混入させない。
収集対象 | 例
必須 | μ, DL, DT, k_ion, k_att, ε̄
任意 | power partition, EEDF要約
監査 | sparse high-fidelity cases
収集対象
例
収集フロー
組成
サンプリング
simplex
Sobol / LHS
組成
サンプリング
条件設計
E/N, p, Tg
adaptive
条件設計
swarm実行
raw
convergence
swarm実行
係数表整形
resample
QC
係数表整形
整理方針
• 教師データは「断面積セット」「運転条件」「solver前提」を追える形で保存する。
• 第1AI用データと第2AI用データを分け、再利用できる単位へ整理する。
• 重粒子輸送が必要な場合は別テーブルとして分離管理する。
ガス導入
上部電極
教師場
基板 / 下部電極
例
12/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Data collection specifications

## Slide 13
断面積レジストリ仕様
提案
管理項目
• xs_set_id
• species / contributor / version
• complete / partial flag
• validated solver type
• PT / SST 互換性
• temperature validity
• reaction channels / checksum / notes
要点
「ファイル」ではなく
「物理モデル単位」で管理
項目 | 意味
complete | Boltzmann/MC向け完備性
family | 版違い・系列違い
quality | 検証状態
trace | 結果から元へ遡及
項目
意味
Import
text / db
Import
Normalize
metadata
Normalize
Review
complete?
混用?
Review
Approve
approved
Approve
発明上の位置付け
• 断面積データ管理そのものを AI 入力設計の一部とみなす。
• complete set / 版差 / solver 前提を明示して教師データの一貫性を担保する。
• 将来的には xs_family_id を ensemble / UQ 軸として利用できる。
版管理
品質
追跡
再利用
レジストリ価値（概念図）
13/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Cross-section registry details

## Slide 14
swarm campaign と係数表生成
提案
組成サンプリング
pure
edge
interior
組成サンプリング
条件設計
E/N
p,Tg
ω/N
条件設計
swarm実行
solver
logs
QC
swarm実行
raw解析
μ,D,k,ε̄
flags
raw解析
表整形
EN表
ε̄表
表整形
保存
parquet
manifest
保存
入力軸
• gas composition
• E/N または ε̄
• p, Tg
• PT / SST
• solver種別
主出力
• μN, DLN, DTN
• k_ion, k_att
• grouped rates
• mean energy
• diagnostics
設計の要点
• flux / bulk 分離
• EN表 + ε̄表
• grouping / QC
• 失敗run隔離
μN
DLN
k_ion
E/N
reduced
係数曲線の概念図
補足
重粒子輸送が必要な場合は、mixture-averaged / multicomponent を別レイヤで保持する。
ガス導入
上部電極
表 → 場
基板 / 下部電極
接続
14/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Swarm campaign and table generation

## Slide 15
特徴量化の全体像
提案
ガス効果
特徴量
組成の log-ratio
係数曲線 latent
raw XS latent 任意
ガス効果
特徴量
反応効果
特徴量
電離 / 付着 / 励起 / 解離
競合指標
しきい値感度
反応効果
特徴量
信頼度
特徴量
モデル不確かさ
物理残差
潜在距離
断面積品質
信頼度
特徴量
入力テンソルの考え方
入力 = z_comp + z_gas + f_rxn + condition + geometry + f_conf
AI1へ
z_comp
z_gas
condition
AI1へ
AI2へ
geometry
BC
coefficient maps
AI2へ
信頼度へ
u,r,d,q
判定ロジック
信頼度へ
発明の芯
• 物理量を「どの単位で」「どの粒度で」「どのAIへ」渡すかを構成要件として定義する。
• ガス効果・反応効果・信頼度を分けて設計し、説明可能な入出力を作る。
15/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Feature engineering overview

## Slide 16
ガス効果特徴量
提案
構成
• 組成 x は総和1の制約を持つため、ilr / clr などの log-ratio 変換を用いる。
• ガス名 one-hot の代わりに、swarm 係数曲線を共通グリッドへ再標本化して潜在表現 z_gas を得る。
• 必要に応じて raw cross section token を別 latent として追加できる。
z_comp = ilr(x)
z_gas = Enc[ log μN, log DLN, log DTN, log k ]
係数曲線群
反応曲線群
Encoder
z_gas
近傍ガスで
連続変化
利点
• 「新しいガス」をカテゴリとして切るのでなく、latent 空間上の近い点として扱える。
• 組成変化を連続量として学習しやすく、transfer / fine-tuning の出発点を共通化できる。
16/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Gas-effect features

## Slide 17
反応効果特徴量
提案
反応効果
• 電離・付着・励起・解離を process ごとにそのまま使うのではなく、運用上意味のある群へまとめる。
• 単体レートに加え、反応間競合やしきい値近傍の感度を特徴量化する。
• energy partition を入れると、反応支配条件と散逸支配条件の区別がしやすい。
f_rxn = [ log k_ion, log k_att, log k_exc, log k_diss,
competition ratio, threshold sensitivity, power partition ]
ion
att
exc1
exc2
diss
other
raw rates
ion
att
exc
diss
grouped descriptors
competition ratio
k_ion / (k_ion + k_att)
threshold sensitivity
しきい値近傍の勾配や tail mass
利点
• 「どの反応が支配的か」を1本の係数より明確に表せる。
• 同じ平均エネルギーでも tail が違う条件を補助的に見分けやすい。
17/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Reaction-effect features

## Slide 18
信頼度特徴量と適用判定
提案
信頼度入力
• u_model: アンサンブル分散や variance head によるモデル不確かさ。
• r_phys: Poisson / continuity などの物理残差。
• d_latent: 学習済み潜在空間からの距離。
• q_xs: 断面積セットの品質・完全性・検証状態。
Score_conf = 1 - Norm( w1·u + w2·r + w3·d + w4·(1-q) )
式は一例。重みと規格化は実装依存。
u_model
NN側
u_model
r_phys
物理側
r_phys
d_latent
学習域
d_latent
q_xs
データ源
q_xs
Score_conf
高
そのまま比較
中
監査推奨
低
再計算へ
判定 | 推奨動作
高 | 予測をそのまま候補比較へ使用
中 | 監査計算または追加チェック
低 | 高忠実度シミュレーションへフォールバック
判定
推奨動作
18/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Confidence features and applicability

## Slide 19
AIアーキテクチャ全体像
提案
組成特徴
z_comp
ilr / clr
組成特徴
z_comp
ガス潜在
z_gas
transport curves
ガス潜在
z_gas
運転条件
p,Tg,E/N
ω/N
運転条件
AI1
MLP
係数推定
AI1
係数マップ
μ,D,k
spatial
係数マップ
AI2
conditional
U-Net
AI2
場 + 信頼度
n_e,n_i,φ
Score_conf
場 + 信頼度
AI1の役割
• ガス変更の影響を係数空間で吸収。
• 表データに対する近似器として安定。
• 後段へ物理量を明示的に渡せる。
入力
係数出力
AI2の役割
• geometry / boundary / coefficient map を統合。
• 密度・電位・ソース分布を再構成。
• 物理 Loss で場の整合を補強。
encoder
bottleneck
decoder
geometry + boundary + coefficient maps
分離の意義
• 更新対象の局所化。
• 誤差原因の切り分け。
• 特許上も構成要件が明確。
前段
係数
前段
後段
空間場
後段
判定
信頼度
判定
19/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Overall AI architecture

## Slide 20
第1AI: MLP係数サロゲート
提案
区分 | 内容
入力 | z_comp, z_gas, p, Tg, E/N, solver flag
出力 | μN, DLN, DTN, k_ion, k_att, grouped rates, ε̄
役割 | 係数表の即時近似 / 補正
発明の芯 | ガスラベルでなく物理潜在表現を使う
区分
内容
実装候補
• 残差 MLP や Mixture-of-Experts を候補とし、出力は log-space を基本とする。
• variance head や deep ensemble を付加すると、信頼度計算へ接続しやすい。
入力
係数出力
teacher
predict
E/N
μN
係数近似イメージ
利点
• 新しい組成の評価時に、まず係数空間で差分を吸収できる。
• 後段 U-Net に入れる前の誤差を単独で評価しやすい。
20/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: AI1 MLP details

## Slide 21
第2AI: U-Net空間場サロゲート
提案
区分 | 内容
入力 | geometry mask, boundary mask, coefficient maps, global conditions
出力 | log n_e, log n_i, φ, source map など
条件付け | broadcast channels / FiLM / AdaIN など
役割 | 係数差を空間場へ一貫伝播
区分
内容
設計ポイント
• geometry・boundary・distance field を併用し、装置形状と境界条件を分かりやすく渡す。
• 電場は独立に出さず、まず φ を出して ∇φ から導く設計が扱いやすい。
encoder
bottleneck
decoder
geometry + boundary + coefficient maps
ガス導入
上部電極
入力係数マップ
基板 / 下部電極
入力
出力例
• log n_e
• log n_i
• φ
• S_ion
物理一貫性
Poisson整合・非負性・積分量を Loss で補強
21/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: AI2 U-Net details

## Slide 22
Loss設計と学習手順
提案
第1AI Loss
• log-space 誤差
• 相対誤差
• 曲線の一次・二次勾配整合
• latent 再構成 / consistency
第2AI Loss
• field data loss
• gradient loss
• BC loss
• PDE residual
• integral / rollout loss
Loss重み
• 固定重みだけでなく self-adaptive balancing を検討。
• 物理残差とデータ誤差の釣り合いを取る。
学習手順
1. 潜在表現学習
2. AI1学習
3. AI2学習
4. 信頼度校正
5. 追加計算条件の選定
curve bank
encoder
curve bank
AI1
coefficient
AI1
AI2
field
AI2
calibration
confidence
calibration
active loop
new runs
active loop
Llog
Lrel
Lsmooth
LPDE
Loss群の概念構成
before
after
学習進行の概念図
重要点
Loss は精度向上の道具であると同時に、
発明の「物理制約の使い方」を示す説明材料になる。
22/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Loss design and training flow

## Slide 23
汎化評価と Active Learning
提案
評価モード | 何を確認するか
random split | 補間域での基本精度
leave-composition-range-out | 組成帯を外した外挿耐性
leave-gas-family-out | 新規ガス族に近い条件での頑健性
leave-geometry-out | 装置形状変更への影響
評価モード
何を確認するか
追加計算の選び方
• 不確かさが高い条件。
• 物理残差が大きい条件。
• 潜在距離が遠い条件。
• 実運用で重要な条件。
予測
AI1/AI2
予測
誤差/不確かさ
u + r + d
誤差/不確かさ
候補選定
next runs
候補選定
新計算
swarm / field
新計算
再学習
dataset更新
再学習
u
r
d
imp
acquisition score
効果
• 全条件を最初から埋めず、必要な地点だけ計算できる。
• 特許説明では「更新型の運用」まで含めて価値を示せる。
23/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Generalization evaluation and active learning

## Slide 24
運用・監査・更新ガバナンス
提案
断面積版
xs_set_id
断面積版
campaign版
sampling
campaign版
モデル版
AI1 / AI2
モデル版
出力版
prediction
出力版
監査ログ
trace
監査ログ
観点 | 設計ポイント
データ量 | pure gas / binary edge / interior mixture を段階収集
汎化 | random split だけでなく leave-out 系を用意
更新 | 新ガス追加時は全再学習でなく前段更新を優先
監査 | xs_set_id, run_id, model version を紐付け
セキュリティ | 装置条件・教師データ・監査ログを分離管理
観点
設計ポイント
ガス導入
上部電極
推論結果
基板 / 下部電極
運用
運用時の出し分け
• 高信頼: そのまま比較・探索へ。
• 中信頼: 監査計算を推奨。
• 低信頼: 再計算または適用除外。
価値
「予測モデル」ではなく、
更新・監査・運用を含む知財ストーリーにできる。
24/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Governance and audit

## Slide 25
効果整理: 従来課題との対応
効果
ガス変更のたびにデータセットとモデルが増殖
断面積レジストリ + swarm係数表 + ガス潜在表現
更新対象を前段へ局所化し、再利用率を高める
断面積差や solver 前提の追跡が弱い
xs_set_id / campaign_id / run_id を一貫管理
結果から元データへ遡及しやすい
外挿条件で適用可否が分からない
不確かさ・物理残差・潜在距離・xs品質で信頼度算出
監査条件を先回りで抽出できる
レシピ直入力では物理差の説明が難しい
ガス効果・反応効果を分けた特徴量化
新規性 / 進歩性の芯を説明しやすい
25/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Effects mapped to challenges

## Slide 26
活用事例1: エッチ条件探索
実施例
ガス導入
上部電極
エッチ用プラズマ
基板 / 下部電極
装置A 例
従来課題
• 微量 O2 や混合比変更で付着・電離バランスが変わる。
• 条件探索のたびに前段データと場計算の負荷が増える。
提案利用
• 対象組成を swarm で係数表化し、ガス潜在表現へ変換。
• AI1 で係数を、AI2 でシースや密度分布を高速比較する。
期待効果
• 候補レシピの粗選別を高速化。
• 高コスト計算を必要条件へ限定。
候補組成列挙
Ar / FC / O2
候補組成列挙
AI1係数比較
μ,D,k
AI1係数比較
AI2場比較
n_e,φ,flux
AI2場比較
高信頼候補
レシピ絞り込み
高信頼候補
全計算
提案後
高コスト計算投入量（概念図）
候補A
候補B
位置
ion flux
候補比較イメージ
26/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Use case: etch condition exploration

## Slide 27
活用事例2: クリーニング / アッシング
実施例
ガス導入
上部電極
クリーニングプラズマ
基板 / 下部電極
装置B 例
従来課題
• O2 系や H2/N2 系では付着・励起・解離の寄与が条件依存で変わる。
• 反応主導条件はレシピ直入力だけでは汎化が不安定。
提案利用
• 反応群特徴量や平均電子エネルギー軸表を併用し、条件差を前段で整理。
• U-Net には係数マップを渡して空間場と反応支配領域を比較する。
ion
att
exc
diss
反応寄与の例
平均電子エネルギー軸
E/N軸
条件軸
代表係数
表現軸の比較イメージ
期待効果
• 反応支配条件の比較がしやすくなる。
• ガス追加時は主に前段更新で対応しやすい。
• 監査対象を絞り込める。
27/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Use case: cleaning / ashing

## Slide 28
活用事例3: 新規ガス追加と仮想評価
実施例
候補ガス追加
新成分
微量添加
候補ガス追加
断面積登録
xs_set_id
断面積登録
swarm campaign
必要条件のみ
swarm campaign
AI更新
前段優先
AI更新
仮想評価
高/中/低信頼
仮想評価
従来課題
• 新規ガス追加のたびに、どこまで既存モデルが使えるか判断しにくい。
• 全条件を最初から計算すると時間と計算資源を要する。
提案利用
• 断面積品質と潜在距離を見ながら追加計算条件を選ぶ。
• 高信頼な条件は仮想比較へ、中低信頼は監査へ回す。
高
そのまま比較
中
監査推奨
低
再計算へ
全探索
選択追加
計算投入量（概念図）
再学習範囲
前段のみ
更新範囲（概念図）
価値
新規ガス追加を「全部作り直し」ではなく、
「必要部分だけ拡張」に変える。
28/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Use case: new gas onboarding and virtual evaluation

## Slide 29
請求項例（たたき台）
クレーム
発明の芯
断面積登録 + swarm係数表 +
物理潜在表現 + 二段AI + 信頼度
方法
• データ登録
• swarm実行
• 特徴量生成
• AI1/AI2推論
システム
• レジストリ部
• 実行計画部
• AI1
• AI2
• 信頼度部
プログラム
記録媒体
• 各工程を実行
• モデル更新
• 監査ログ出力
方法クレームの芯
• 断面積データセットを識別子付きで登録する。
• swarm シミュレーションで輸送係数・反応係数を取得する。
• 係数曲線群からガス効果潜在表現を生成する。
• 第1AIで係数を、第2AIで空間場を推定する。
• 信頼度指標を算出し、結果とともに出力する。
従属項の候補
• 組成特徴量として ilr / clr を用いる。
• EN表と平均電子エネルギー表を併用する。
• flux / bulk を区別して保持する。
• 反応効果として grouped rate / 競合指標 / しきい値感度を用いる。
• active learning により追加計算条件を選定する。
29/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Claim examples

## Slide 30
新規性・進歩性・有用性のまとめ
まとめ
新規性
• 断面積レジストリを起点にするデータ構成
• swarm係数曲線を潜在表現化してガス効果を扱う
• 予測値と信頼度を同時出力する
進歩性
• ガス名直入力から物理表現入力へ転換
• AI1/AI2分離で更新対象と誤差原因を切り分け
• 監査性をシステム要件へ組み込む
有用性
• 新規ガスや微量添加の比較を高速化
• 高コスト計算の投入先を限定
• 審査官・弁理士・製造技術者が説明しやすい
審査官
発明の芯が見える
審査官
弁理士
クレームの軸が立つ
弁理士
製造技術者
運用価値が把握できる
製造技術者
最終メッセージ
「AIだから強い」ではなく、
「入力データの作り方・特徴量・信頼度設計」が発明の芯である。
30/30
Notes: [Sources] - Internal synthesis based on the user-provided project description and the iterative technical analysis produced in this conversation. - All tables, charts, and diagrams in this deck are original schematic visuals created in PptxGenJS; no external image assets are used. - Any comparative graphs are conceptual illustrations for explanation, not measured production data. - Slide note: Final summary